# Тельфер электрический канатный

# с уменьшенной строительной высотой

# марка Т 45212 / Т 45216 (Болгария)

# Технические  характеристики:

1.Грузоподъемность –								0.5 т

2.Высота подъема –									6.0 м

3.Скорость подъема –								8.0 м/мин

4.Скорость перемещения –								20.0 м/мин

5.Режим работы по ISO 4301 –							M5 (средний)

6.Мощность двигателя подъема –							0.75 кВт

7.Мощность двигателя передвижения –						0.12 кВт

8.Пульт управления –								4 кнопочный

9.Радиус поворота –									2.0 м

| B5 | B10 | B11 | B12 | C | C8 | C9 | C10 | D1 | D4 | B | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 370 | 550 | 104 | 465 | 19 | 390 | 206 | 6 | 120 | 90-130 | 640 | 280 | 37 | 32 | 75 |