# Тельфер электрический канатный

# марка Т 10312 / Т 10316 (Болгария)

# Технические  характеристики:

1.Грузоподъемность –								1.0 т

2.Высота подъема –									6.0 м

3.Скорость подъема –								8.0 м/мин

4.Скорость перемещения –								20.0 м/мин

5.Режим работы по ISO 4301 –							M5 (средний)

6.Мощность двигателя подъема –							1.5 кВт

7.Мощность двигателя передвижения –						0.12 кВт

8.Пульт управления –								4 кнопочный

9.Радиус поворота –									1.5 м

| B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | B | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | 300 | 40 | 18 | 92 | 250 | 860 | 204 | 140 | 20 | 8 | 120 | 90-130 | 705 | 300 | 48 | 55 | 75 | 387 | - |

* Исполнение двух тележек только в случае высоты подъема 18.0 м. и более.