# Тельфер электрический канатный

# марка Т 10612 / Т 10616 (Болгария)

# Технические  характеристики:

1.Грузоподъемность –								5.0 т

2.Высота подъема –									6.0 м

3.Скорость подъема –								8.0 м/мин

4.Скорость перемещения –								20.0 м/мин

5.Режим работы по ISO 4301 –							M5 (средний)

6.Мощность двигателя подъема –							8.0 кВт

7.Мощность двигателя передвижения –						0.37 кВт

8.Пульт управления –								4 кнопочный

9.Радиус поворота –									3.5 м

| B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | B | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 | 430 | 56 | 26 | 140 | 290 | 1300 | 317 | 230 | 11 | 16 | 210 | 130-150 | 890 | 380 | 49 | 66 | 100 | 563 | - |

* Исполнение двух тележек только в случае высоты подъема 18.0 м. и более.