# Тельфер электрический цепной

# марка B 092 / B 092 M (Болгария)

производство завода Складова Техника

# Технические характеристики:

1.Грузоподъемность –						0.250 т

2.Высота подъема –

3.Скорость подъема –						8.0, либо 8.0/2.4 м/мин

4.Скорость перемещения –						20.0 м/мин

5.Режим работы по ISO 4301 –					M4 (легкий)

6.Мощность двигателя подъема –					0.36, либо 0.36/0.10 кВт

7.Мощность двигателя передвижения –				0.04 кВт

8.Пульт управления –						4 кнопочный

9.Радиус поворота –							0.5 м

| X | H | H1 | B1 | B2 | C | L1 | L2 | E | D | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73-90 | 470 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 170 | 45/55 | 55 |